1. NVIC – wylaczenie jakiegos kanalu np. CC1, powinno wylaczyc mozliwosc wykonania się przerwania z warunkiem (((TIM1->SR) & TIM_SR_CC1IF) == 0x2), mimo to wykonuje się gdy nadejdzie przerwanie od CC2 dlaczego???????

1.	CMSIS – dlaczego te zera?? makra pos

TEORETYCZNIE – gdybym chciał zmienić mnożnik np. z 13 na 2. Nie mogę tego zrobić bezpośrednio RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMUL2 – to nie zadziała. Najpierw trzeba wyłączyć 13 czyli RCC->CFGR &= RCC_CFGR_PLLMUL13. Czyli muszę zrobić „dodatkowy” krok o którym wcześniej nie pomyślałem.

Ewentualnie wyzerować bity wykorzystując przesunięcia bitowe – również zdefiniowane w bibliotece:

pulapka TIM1 kanal1

bit 0 – UIF – Update interrupt flag
bit 1-4 – CcxIF – capture/compare X interrupt flag – czyli flaga przerwania poszczegolnego kanalu
bit 16,17 – CcxIF – capture/compare X interrupt flag – flaga przerwania od kanalow 6 i 7 – ich nie uzywam w swoim programie ???

Obserwacje :
- mimo ze jestem pod debugiem to licznik nadal działa.
- Podczas pierwszego zatrzymania się programu – wysterowany był tylko kanal 3 (0x8)
- z kazdym kolejnym zatrzymaniem się programu pojawial się stan wysoki na nieużywanych kanalach
- doświadczalnie to sprawdzilem – dla kanalow których nie uzywam po wywolaniu przerwania glownego licznika ustawiane są flagi przerwania

obwód przycisku – obwód RC jest pewnego rodzaju filtrem, który eliminuje drgania przycisków

HSE – DONE działa
Musiałem dodać dwie pętle while, które oczekiwaly na gotowosc/stabilnosc HSE i PLL
HSE bylo gotowe po 30 obrotach petli – kilkukrotnie ten sam wynik
PLL po 71-73 obrotach petli

Wylaczenie optymalizacji przez kompilator

PWM
str 535

Pulse width modulation mode allows generating a signal with a frequency determined by the value of the TIMx_ARR register and a duty cycle determined by the value of the TIMx_CCRx register. The PWM mode can be selected independently on each channel (one PWM per OCx output) by writing 110 (PWM mode 1) or ‘111 (PWM mode 2) in the OCxM bits in the TIMx_CCMRx register. The user must enable the corresponding preload register by setting the OCxPE bit in the TIMx_CCMRx register, and eventually the auto-reload preload register by setting the ARPE bit in the TIMx_CR1 register.
OCx polarity is software programmable using the CCxP bit in the TIMx_CCER register. It can be programmed as active high or active low. For applications where you need to generate complementary PWM signals, this option will be suitable for you.
In PWM mode (1 or 2), TIMx_CNT and TIMx_CCRx are always compared to determine whether TIMx_CCRx≤TIMx_CNT or TIMx_CNT≤TIMx_CCRx (depending on the direction of the counter).
The timer is able to generate PWM in edge-aligned mode or center-aligned mode depending on the CMS bits in the TIMx_CR1 register.

TIMx_ARR – okreslamy okres
TIMx_CCRx – okreslamy szerokosc impulsu

każdy kanał timera jest podłączony pod inną nóżkę. Na początku trzeba skonfigurować odpowiednio GPIO pod działanie PWM. To znaczy MODER – funkcja alternatywna, a w rejestrze AFR ustawic odpowiednią funkcje.

https://deepbluembedded.com/stm32-pwm-example-timer-pwm-mode-tutorial/

CCMR - capture/compare enable register
TIMx_BDTR – Break and dead time register – zgodnie z powyzszym muszę ustawic aby aktywowac wyjscie muszę ustawic pozostale rejestry tzn CC1E i MOE

no i na końcu trzeba włączyć Timer :)
  TIM1->CR1 |= TIM_CR1_CEN;

Jak już timer działa to w dowolnym czasie możemy modyfikować rejestr TIMx_CCRx i zmieniac szerokosc impulsu – wartosc napiecia skutecznego → w tym przypadku zmieniac jasnosc diody.

Wyjscie komplemetarne????

ADC – analog-digital converter

- Select the conversion mode (single or continuous) by setting or resetting the CONT bit in the ADC_CFGR register.
- Configure the sequence length and the order of the channels to be converted, by configuring the ADC_SQRx registers.
- Configure the sampling time for each channel to be configured, by writing to the ADC_SMPRX registers.
-If the ADC uses the external trigger to start the conversion, configure the trigger by programming the EXTEN and EXTSEL bits in the ADC_CFGR register.
- If needed, configure the autodelay or the overrun mode features, or both, by setting the AUTDLY and/or the OVRMOD in the ADC_CFGR register.
- Configure the ADC resolution through the RES bit in the ADC_CFGR register.

ADC start conversion
• Software-based regular ADC conversion starts immediately after the ADSTART bit is set. • Hardware-based regular conversion starts after the ADSTART bit is set, and at the next active edge of the selected regular hardware trigger.

ADC read conversion data
There are two possible configurations for reading converted data:
 • using EOC/EOS flags and interrupts
• using DMA

For the first configuration, the software must use the EOC flag and its associated interrupt to handle each data result. Each time a conversion is complete, EOC is set and the ADC_DR register can be read. OVRMOD should be configured to 0 to manage overrun events as an error.
In using DMA, when the DMA mode is enabled (DMAEN bit set to 1 in the ADC_CFGR register in single ADC mode), a DMA request is generated after each channel conversion. This allows converted data to be transferred from the ADC_DR register to the destination selected by the software.

ADC-ki mają swoje kanaly, każdy jest podpięty pod inną nóżkę procesora

Dodatkowo w GPIO nozka ta musi być skonfigurowanoa w MODER jako analog

Jeśli nie wykorzystujemy DMA to konfiguracja przerwania:

Konwersja z wielu kanalow naraz?
Mamy tylko jeden rejestr do odczytu?

05.03.2021
1. wyczyscic kod → do plikow
Exponenta, funkcja wykladnicza
Prawo Webera-Fechnera – prawo wyrażające relację pomiędzy fizyczną miarą bodźca a reakcją zmysłów, np. wzroku, słuchu, węchu czy poczucia temperatury (siła wrażenia). Jest to prawo fenomenologiczne, będące wynikiem wielu obserwacji praktycznych i znajdujące wiele zastosowań technicznych.
Potęgowe prawo Stevensa - prawo psychofizyczne, według którego siła (intensywność) odczuwanego wrażenia zmysłowego jest wprost proporcjonalna do wielkości bodźca, podniesionej do potęgi „a” (stała empiryczna)

DMA

Kod:

Każdy ADC jest podpięty pod inny kanał DMA. W przypadku ADC2_1 to DM2 kanał 1

Na podstawie tej informacji konfigurujemy DMA2_channel1 (można zremapowac do kanalu 3 - w rejestrach SYSCFG)

Musimy podać adresy pamięci skąd dokąd ma kopiować dane – do rejestru CPAR oraz CMAR.
Musimy ustawić jakiej wielkości dane maja być kopiowane – MSIZE, PSIZE

Ustawiamy inkrementacje adresu periph i memory. Dla memory włączamy wtedy kiedy chcemy zbierać wiele próbek, żeby je później np. usredniac. Na periph wtedy kiedy ADC mierzy na wielu kanalach po kolei.

Rejestr CNDTR – okresla ile razy ma inkrementowac adres pamięci mem/periph

Jeśli chcemy kopiować cały czas dane za pomocą DMA to musimy wlaczyc bit CIRC w rejestrze CCR

No i żeby wszystko zaczelo dzialac trzeba wlaczyc trigera DMA w urządzeniu peryferyjnym, żeby za każdym razem kiedy w jego rejestrze zmieni się wartosc wysylal informacje do DMA, wtedy DMA skopiuje dane według ustawien

SPI żyroskop who am I – ID urządzenia

- Konfiguracja GPIO – nozki SCK, MOSI, MSIO (Moder funkcja alternatywna) i CS
- SPI układu L3GD20 moze wspolpracowac z zegarem do 10MHz, my mamy standardowo podpięte 72MHz – a wiec musimy skonfigurować dzielnik w rejestrze CR1 bit BR

- następnie trzeba skonfigurować samego SPI. CPOL (clock polarity) – w stanie idle panuje stan wysoki, CPHA (clock phase) – pierwszy bit jest przesyłany z opóźnieniem

- konfiguracja ramki – jaki bit będzie pierwszy, według wykresu powyżej MSB (most significant bit. I to wlasnie trzeba ustawić bit LSBFIRST w rejestrze CR1
- kolejno data length bity DA w rejestrze CR2 (8 bitow na podstawie doc)

Odczyt danych:

Odczyt zgodnie z poleceniem w dokumentacji.
Do adresu z którego przy odczycie należało włączyć 8 bit – informacja o odczycie.
Dodatkowo podczas testów zauważyłem, że po pierwszym odczycie np. WHO_AM_I próba odczytu np. rejestru konfiguracyjnego powodowała, że zawsze odczytywałem tą samą wartość. Po wielu próbach doszedłem do wniosku, że jakby w pamięci trzymana jest informacja o pierwszym adresie i zawsze zwraca mi informację z tego samego adresu. Aby to zmienić należało dodatkowo ustawić 7 bit (MS).

Co ciekawe, zauwazylem, ze pierwszy odczyt zawsze zwraca w takim wypadku 0xFF, kolejny natomiast zwraca oczekiwana wartość. Ominąłem ten problem przez podwójny odczyt.

DWIE DOKUMENTACJE TEGO SAMEGO MODUŁU – inny numer WHO AM I

Data publikacji 08.2011

Data publikacji 06.2014

Obie dokumentacje pochodzą od ST. Są to dwie wersje „init”.

12.03.2021
  1. przerobka dioda led exponenta

  1. SPI odczytywac dobrze ta wartosc – analiza z wykorzystaniem analizatora sygnalow logicznych

Odczyt:
- Ustawienie logicznej 1 - BIT8 R/W
- Ustawienie logicznej 1 – BIT7 wielokrotny odczyt/zapis
- sprawdzenie statusu flagi TX – czy nie ma oczekujących danych do wyslania (przed wyslaniem kolejnej informacji)
- sprawdzenie statusu flagi BSY – czy SPI nie jest czyms zajęty
- sprawdzenie flagi RXNE – czy bufor odbiorczy jest pusty

Zapis:
- sprawdzenie falgi TX
….

  1. Odczytywanie wartosci z gyroskopu - wizualizacja STM STUDIO

18.03.2021
1.	Status register
2.	Odczyt rejestrów z wykorzystaniem DMA
Problem który pozostał do rozwiązania/wyjaśnienia to:

 Pomimo, że wpisuje po kolei XL XH YL XH ZL ZH to pomija mi przy odczycie pierwszego XL i XH. ??? Jakby go gubił. Po modyfikacji – 0 element w tablicy wynikowej to YL… a dwa ostatnie to XL i XH. Bawiłem się różnymi opcjami ale nic nie przynosiło pożądanego efektu. W każdym razie działa.

Ustawienie niewłaściwego typu danych dla odczytanych wartosci (8 bitowego inta zamiast 16), powodowało, że przy odczycie 16 bitowych danych tak czy inaczej zapisywało cała informację, natomiast w miejscu które nie było do tego przeznaczone. Objawialo mi się to tym, ze dioda która mruga przy pomocy funkcji Zmiana_PWM_TIM1_stopniowo(); zaczęła dziwnie się zachowywać, przestała mrugać jednostajnie. Wartosci odczytywane przez DMA wprwadzały zmiany w innych zmiennych zdefiniowanych – w tym przypadku zmienna p, która odpowiadała za wyznaczenie wypelnienia impulsu.

Accelerometer po I2C WHO AM I, pobawic sie akcelerometrem, magnet (plot STM Studio)

Odczyt/zapis accelerometer

Odczyt osi X Y Z accelerometru przy gwałtownym ruchu

Dlaczego przy Z wartosc poczatkowa bazowa tak wysoka???

Magnetometr
Odczyt na zmiane acclereo -> magneto->acclereo -> magneto itd. Zawsze 00.
Próba odczytu w ten sam sposób inne rejestry NOK
Odczytywanie tylko magneto NOK
Zmiana adresu magneto powoduje dostanie NAK. Czyli adres jest OK
Urządzenie po podaniu adresu rejestru z którego chcemy odczytywać daje ACK – wszystko wygląda generalnie tak samo jak accelero tylko ze zawsze 0x0 ☹
Generalnie ramka wygląda tak samo jak w przypadku acclero – jedyna roznica to zapis o autoincrementacji adresow,

Nigdzie niestety nie mogę znalexc pomocy – nota aplikayjna tez nic nie pomaga. Po prostu zawsze mam 0x0.

25.03.2021

  1. UART \

Wysylanie ciągu znaków do kompa. Na COM4, przez przejściówke UART – USB.

Wysylanie ciągu znaku przez coma4 i natychmiastowe jego wyslanie na com4. Z wykorzystaniem przerwania od Rx

+ Wysylanie odbieranie z uzyciem DMA.
+ UART z DMA + TIM7 – aby nie wysylac w ciągu dane tylko co jakiś czas,

USB – skomplikowana konfiguracja – na pewno na CMSISie??